DSC拉杆系列位移传感器

Ⅰ-安装尺寸图:

Ⅱ-外观图:

国内独家采用所有产品均用高精密电脑自动智能线性修刻技术，误差小至±0.02%，输出数据稳定，精度高，产品最高运行速度可达5米/秒，运行稳定寿命可达1000万次，广泛试用于化工机械、汽车、注塑机械、橡胶机械、木工机械、同步顶升液压平台、水利检测与控制、闸门开度、自动化纺织机械、自动化产线闭环控制系统等多种领域，公司有独立的技术研发部门，并与多所国家“985工程”、“211工程”高校合作，帮助多个行业实行产品或产线升级改造，公司目前正在配合汽车公司进行自主驾驶系统的研发，欢迎您来接洽各种产品或产线升级改造技术，公司可为您的升级提供全方位的技术支持。联系方式：18012612382邓工（销售工程师）

DSC拉杆系列参数表（表一）

| 型号DSC | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效行程mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 电气行程mm（尺寸A.E） | 76 | 102 | 127 | 152 | 177 | 203 | 228 | 253 | 278 | 304 | 356 | 406 | 457 |
| 机械行程mm（尺寸M.T） | 83 | 109 | 134 | 160 | 185 | 210 | 236 | 261 | 286 | 312 | 363 | 414 | 465 |
| 外壳总长mm（尺寸A） | 139 | 164 | 190 | 215 | 240 | 266 | 291 | 317 | 342 | 368 | 418 | 469 | 519 |
| 电阻 | 5KΩ |
| 阻值公差 | 10% |
| 线性度 | 0.02% |
| 重复精度 | 0.002mm |
| 分辨率 | 0.001mm |
| 输出方式 | 电阻输出/电压输出/电流输出（可选） |
| 电刷工作电流 | <1μA |
| 故障时电刷最大电流 | 10μA |
| 最大允许供电电压 | 36V |
| 电压的有效温度系数比 | 10ppm/k |
| 绝缘电阻(500VDC,1bar,2s) | >10MΩ |
| 绝缘强度(50Hz,2s,1bar,500VDC) | <100μA |
| 水平方向驱动力 | <5N |
| 垂直方向驱动力 | <5N |
| 固定螺钉最大允许转矩 | 240Ncm |
| OEM定制 | 支持非标定制 |
| 温度范围 | -30℃....+100℃ |
| 振动频率 | 5.Hz...2000Hz |
| 最大振幅 | Amax=0.75mm |
| 最大冲击 | 350g |
| 冲击频率 | 11ms |
| 使用寿命 | 全行程往复运动1000万次 |
| 最大工作速度 | 5m/s |
| 最大运行加速度 | 10m/s2 |
| 保护等级 | IP67 |

DSC拉杆系列参数表（表二）

| 型号DSC | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效行程 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 |
| 电气行程mm（尺寸A.E） | 508 | 559 | 610 | 661 | 712 | 762 | 813 | 863 | 914 | 964 | 1015 | 1158 | 1259 |
| 机械行程mm（尺寸M.T） | 515 | 566 | 617 | 667 | 718 | 769 | 820 | 871 | 922 | 972 | 1022 | 1173 | 1274 |
| 外壳总长mm（尺寸A） | 570 | 621 | 671 | 721 | 772 | 822 | 873 | 923 | 974 | 1024 | 1075 | 1226 | 1327 |
| 电阻 | 10KΩ |
| 阻值公差 | 10% |
| 线性精度 | 0.01% |
| 重复精度 | 0.002mm |
| 分辨率 | 0.001mm |
| 输出方式 | 电阻输出/电压输出/电流输出（可选） |
| 电刷工作电流 | <1μA |
| 故障时电刷最大电流 | 10μA |
| 最大允许供电电压 | 36V |
| 电压的有效温度系数比 | 10ppm/k |
| 绝缘电阻(500VDC,1bar,2s) | >10MΩ |
| 绝缘强度(50Hz,2s,1bar,500VDC) | <100μA |
| 水平方向驱动力 | <5N |
| 垂直方向驱动力 | <5N |
| 固定螺钉最大允许转矩 | 240Ncm |
| OEM定制 | 支持非标定制 |
| 温度范围 | -30℃....+100℃ |
| 振动频率 | 5.Hz...2000Hz |
| 最大振幅 | Amax=0.75mm |
| 最大冲击 | 350g |
| 冲击频率 | 11ms |
| 使用寿命 | 全行程往复运动1000万次 |
| 最大工作速度 | 5m/s |
| 最大运行加速度 | 10m/s2 |
| 保护等级 | IP67 |

欧尔博自动化科技有限公司专业生产位移传感器，直线位移传感器，磁致伸缩位移传感器，拉绳位移传感器、电子尺、压力传感器等。厂家直销，第一手货源，质优价廉！联系技术QQ：1395452362，服务热线电话：18012612382。