碳膜电子尺的质量判断方法

目前，电子尺行业非常混乱，杂牌横行；由于没有国家标准，也没有行业标准，致使很多碳膜电子尺产品良莠不分，客户在选择时陷入了困惑；更有一些供应商以不正当的手段诱使客户的采购部门实施不正当的采购；这样大量的劣质电子尺流入市场，流向了用户，出了问题任由采购部和售后服务私下以非正当方式解决，而质量问题未能解决。而企业的最高领导由于公务繁忙，无暇顾及电子尺这一小小产品，因而导致公司产品质量江河日下的情况大大存在。

碳膜电子尺虽然只是一个小小的测量部件，在注塑机中占据的分量确实很少，容易使客户忽略其重要性。实际上，电子尺是一个非常重要的器件，对于客户的使用可靠性、注塑产品的不良率、注塑效率和控制精度有着非常大的意义。很多注塑机厂家花大价钱使用高质量的注塑机电脑，但却对于电子尺的配套非常随意，导致最终产品品质不高，所谓是高配低质，效果不佳。其根本原因是电子尺采购中把关不严所导致。

劣质电子尺实在是塑机行业的老鼠屎，严重地拖了塑机质量的后退，也损害了塑机整体行业利益。在电子尺普及十几年以后的今天，有必要再认真普及其知识。

- 电子尺必须是长寿命的。寿命很难判断，如果真要验证

几千万次，恐怕几年十几年也难有结果。怎么办？只要将电子尺装上测试架，将电子尺的运行行程通过比对尺调到一半的位置，如400mm行程电子尺可以运行200mm，运行一千次，就足以说明问题。看当初的电压输出数据是否已经变化。变化的比例越大，说明电子尺的寿命越差。千万不要全程运行，全程运行时，所有全程上的碳膜的磨损是一致的，即使磨损的非常严重，输出数值也不能说明问题。这一点非常重要，如果碳膜不耐磨，注塑机运行过程中，容易出现不良品，好的注塑机的不良可能是1%，而你的不良率是2%，好坏立马分辨。

- 质量好的电子尺一定是对温度不敏感的。可以将电子尺

放在80℃的烤箱中，看电压输出值与室温条件下的电压输出值的差值，该差值应该越小越好。

- 质量好的电子尺一定是反应速度快的。首先，可以通过

测量其电刷与碳膜表面的接触电阻来判断，接触电阻越小越好。接触电阻越大，反应速度越慢。这个微小的差别，就可以导致电子尺的反应迟滞1ms或更多。不要小看这个1ms几个ms的反应迟滞，在注塑机中的控制精度可能就达到几个mm的误差，对于高速和精密注塑控制，这是一个严重的缺陷。即使在安装有机械手的情况下，几个mm的控制误差可能使机械手取不到产品而停机报警。反应速度慢的电子尺千万不能用于精密注塑机或高速注塑机！！！

- 质量好的电子尺必须是线性精度好的产品。这根据客户

的精度要求，自己可以实际测量，不作更多的说明。当然，这其中与碳膜寿命也有关系，如果寿命差，即使出厂时线性精度再高，运行不到几个月，线性精度就面目全非了。所以说线性精度高应该是一个在整个使用寿命期内的概念。

- 质量好的电子尺一定要有效行程足够，并有3～5mm的

两端缓冲行程，只有有效行程足够，也才能保证线性精度的真实性。

- 质量好的电子尺一定要求重复精度好。这个重复精度包

括单向重复精度和往复运动重复精度。单向重复精度好理解；而往复重复精度就是连续几次运动包括往复运动的重复精度。这也是电子尺质量的标志，影响注塑机产品质量的重要因素之一。与运行很多次后的数值与第一次的数值不同，那是考核电子尺的寿命，对寿命的一个基本判断。

- 质量好的电子尺一定要能够支架接地，但不能重复接地。

支架接地，可以将产品外壳上的静电引入到机器的地；采用屏蔽线，将屏蔽线接地，可以防止线路上的干扰。重复接地的电子尺会引起干扰，数值出现漂浮。

- 质量好的电子尺一定要有良好的密封，具有较高的IP防

护等级，但要设计合理，不能有泵气现象。比如拉杆式电子尺，就不能完全密封，否则，拉杆拉出和推入时就会有泵气作用，而这个作用是不好的。毕竟电子尺是不需要浸入水中工作的。所以，德国和意大利最先进的电子尺一定有透气孔。

- 质量好的电子尺一定经得起不同电脑的配套和检验，如

果不能配套某些电脑，那决不是电脑的问题，电子尺的产品质量就是有问题。用好电脑配劣质电子尺就像是身穿西装脚蹬草鞋一样不协调。更是对电脑资源的极大浪费。

- 质量好的电子尺一定也应该是质优价廉的产品，性价比

高是对于优质产品的基本要求之一。

- 质量好的电子尺一定是最终客户用起来好，一般在两、

三年内不需要返修，可以满足客户高速注塑和精密注塑要求，投诉少，故障停机少的产品。特别是当产品销售到几百公里之外时，您的感触就更加深刻了。如果出现重复返修，一定是该产品设计上或制造上有缺陷，就不是好的产品。至于说免费保修两年，给客户上门服务总得需要自己出人出力出费用吧，而由于返修给客户造成的负面影响可不是对企业的伤害。

所以，对于电子尺，除了德国Novo、意大利Gefran和法国Vishay

等名牌外，不要为其它所谓的虚假名牌所迷惑，也不为手下的偏袒或不真实的信息所左右，更要有自己的判断。只选对的，不选贵的，您就是一位智者，你一定有您自己心中的名牌。

欧尔博愿意为您提供满足上述高质量标准、高性价比的，且经过权威测试机构认证的优质产品，我们不要求您马上就对我们的产品认可，我们希望通过您的最终客户长期的验证最终正确选择我们的产品。

祝您的企业蒸蒸日上！

东莞市欧尔博自动化科技有限公司

邓成钢 18012612382

2011年3月15日