碳膜电子尺（位移传感器）的质量判断方法

很多预应力设备厂家花大价钱使用高质量的电脑，但却对于电子尺的配套非常随意，导致最终产品品质不高，所谓是高配低质，效果不佳。其根本原因是电子尺采购中把关不严所导致。

劣质电子尺实在是工业自动化智能控制行业的老鼠屎，严重地拖了工业自动化智能控制行业的后退，也损害了整体行业利益。在电子尺普及十几年以后的今天，有必要再认真普及其知识。

- 电子尺必须是长寿命的。劣质的电子尺在正常使用过程中，可能半年之内就会无法满足精度的使用要求，而好的电子尺可以长时间使用5年以上，精度只有微弱的变化幅度，不会影响设备的正常工作和精度要求。

- 质量好的电子尺一定是对温度不敏感的。可以将电子尺

放在80℃的烤箱中，看电压输出值与室温条件下的电压输出值的差值，该差值应该越小越好。

- 质量好的电子尺一定是反应速度快的。首先，可以通过

测量其电刷与碳膜表面的接触电阻来判断，接触电阻越小越好。接触电阻越大，反应速度越慢。这个微小的差别，就可以导致电子尺的反应迟滞1ms或更多。不要小看这个1ms几个ms的反应迟滞，在智能自动化控制中的控制精度可能就达到几个mm的误差，对于高速和精密设备控制，这是一个严重的缺陷。

- 质量好的电子尺必须是线性精度好的产品。这根据客户

的精度要求，自己可以实际测量，不作更多的说明。当然，这其中与碳膜寿命也有关系，如果寿命差，即使出厂时线性精度再高，运行不到几个月，线性精度就面目全非了。所以说线性精度高应该是一个在整个使用寿命期内的概念。

- 质量好的电子尺一定要有效行程足够，并有3～5mm的

两端缓冲行程，只有有效行程足够，也才能保证线性精度的真实性。

- 质量好的电子尺一定要求重复精度好。这个重复精度包

括单向重复精度和往复运动重复精度。单向重复精度好理解；而往复重复精度就是连续几次运动包括往复运动的重复精度。这也是电子尺质量的标志。

- 质量好的电子尺一定经得起不同电脑的配套和检验，如

果不能配套某些电脑，那决不是电脑的问题，电子尺的产品质量就是有问题。用好电脑配劣质电子尺就像是身穿西装脚蹬草鞋一样不协调。更是对电脑资源的极大浪费。

- 质量好的电子尺一定也应该是质优价廉的产品，性价比

高是对于优质产品的基本要求之一。

- 质量好的电子尺一定是最终客户用起来好，一般在两、

三年内不需要返修，投诉少，故障停机少的产品。特别是当产品销售到几百公里之外时，您的感触就更加深刻了。如果出现重复返修，给客户上门服务总得需要自己出人出力出费用吧，而由于返修给客户造成的负面影响是对企业的伤害是不可估量的。

所以，对于电子尺，要有自己的判断。只选对的，不选贵的，您就是一位智者，你一定有您自己心中的名牌。

欧尔博愿意为您提供满足上述高质量标准、高性价比，且经过权威测试机构认证的优质产品，我们不要求您马上就对我们的产品认可，我们希望通过您的最终客户长期的验证最终正确选择我们的产品。

祝您的企业蒸蒸日上！

东莞市欧尔博自动化科技有限公司

邓成钢 18012612382

2014年6月12日