DSZ微型拉杆系列位移传感器

Ⅰ-安装尺寸图:

Ⅱ-外观图:

国内独家采用所有产品均用高精密电脑自动智能线性修刻技术，误差小至±0.02%，输出数据稳定，精度高，产品最高运行速度可达5米/秒，运行稳定寿命可达1000万次，广泛试用于化工机械、汽车、注塑机械、橡胶机械、木工机械、同步顶升液压平台、水利检测与控制、闸门开度、自动化纺织机械、自动化产线闭环控制系统等多种领域，公司有独立的技术研发部门，并与多所国家“985工程”、“211工程”高校合作，帮助多个行业实行产品或产线升级改造，公司目前正在配合汽车公司进行自主驾驶系统的研发，欢迎您来接洽各种产品或产线升级改造技术，公司可为您的升级提供全方位的技术支持。联系方式：18012612382邓工（销售工程师）

DSZ微型拉杆系列参数表(∮12.7小圆管)

| 公称行程规格 | mm | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻行程(尺寸A.E) | mm | 25.5 | 50.5 | 75.5 | 101 | 126 | 151 | 176.5 | 201.5 | 226.5 | 252 | 277 | 302 |
| 机械行程(尺寸M.T) | mm | 30.5 | 55.5 | 80.5 | 106 | 131 | 156 | 181.5 | 206.5 | 231.5 | 257 | 282 | 307 |
| 壳体总长（尺寸A） | mm | 95.5 | 120.5 | 145.5 | 171 | 196 | 221 | 246.5 | 271.5 | 296.5 | 322 | 347 | 372 |
| 重量(不含配件) | g | 52 | 61 | 70 | 79 | 88 | 97 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 |
| 相对线性精度(FS) | ±% | 0.02 |
| 电阻值±10% | KΩ | 5 |
| 解析度/分辨率 | mm | 0.001 |
| 重复性精度 | mm | 0.002 |
| 最大工作速度 | m/s | 5 |
| 最大工作加速度 | m/s2 | 10 |
| 工作输出环电流 | μA | 1 |
| 故障时最大环电流 | μA | 10 |
| 使用温度环境 | ℃ | -40℃ ～ +120℃ |
| 输出信号类型 | A/V | 电阻输出/电压输出/电流输出（可选） |
| 供电电压 | V | 5~36（可选） |
| 供电类型 | 直流供电 |
| 电压的有效温度系数比 | 10ppm/k |
| 绝缘电阻(500VDC,1bar,2s) | >10MΩ |
| 绝缘强度(50Hz,2s,1bar,500VDC) | <100μA |
| 固定螺钉最大允许转矩 | 240Ncm |
| 水平方向驱动力 | <5N |
| 垂直方向驱动力 | <5N |
| OEM定制 | 支持非标定制 |
| 振动频率 | 5.Hz...2000Hz |
| 最大振幅 | Amax=0.75mm |
| 最大冲击 | 350g |
| 冲击频率 | 11ms |
| 使用寿命 | 全行程往复运动1000万次 |
| 防护等级 | IP67 |