OUROBO压力变送器

| 采用不锈钢整体构件，进口弹性体原件，高精度应变计及先进的工艺，具有灵敏度高、性能稳定、良好的抗冲击能力。316不锈钢全封焊接，结构小巧、紧凑，有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。 测量介质：弱腐蚀性的液体；弱腐蚀性的气体。 广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。 |  |
| --- | --- |

此类传感器通常也称为：油压变送器，，液压变送器，风压变送器，，气压变送器，应变式压力变送器，压阻式压力变送器，正负压力变送器,管道压力变送器等。

◆技术参数
量      程： -0.1～0～1～150(MPa)  
综合精度： 0.1%FS， 0.25%FS、0.5%FS
输出信号： 4～20mA(二线制)、0～5V、1～5V、0～10V(三线制) 
供电电压： 24DCV(9～36DCV) 
介质温度： -20～85～105℃ 
环境温度： 常温(-20～85℃) 
负载电阻： 电流输出型：最大800Ω；电压输出型：大于50KΩ 
绝缘电阻： 大于2000MΩ (100VDC)

响应时间：<1ms
密封等级： IP65 
长期稳定性能： 0.1%FS/年 
振动影响： 在机械振动频率20Hz～1000Hz内，输出变化小于0.1%FS 
电气接口： 赫斯曼接插件

螺纹连接： M20×1. 5、 M14×1.5等，其它螺纹可依据客户要求设计
外形尺寸：M20×Φ26.5×85

◆产品尺寸