OUROBO平面压力变送器

| 平面型压力传感器弹性体采用进口材质、膜片隔离工艺、测试头无引压孔，测量过程中不存在粘稠介质堵塞。 |  |
| --- | --- |

◆此类传感器通常也称为：平膜压力传感器、膜片型压力变送器、化工压力传感器、油漆压力传感器、食品压力传感器、食品压力变送器、隔膜压力传感器、隔膜压力变送器、卫生型压力传感器、卫生型压力变送器。

◆主要技术参数
量      程：0-0.5，1,5，10，20，30，40，50～100MPa 
综合精度：0.1%FS，0.2%FS、0.5%FS

输出信号： 4～20mA(二线制)、0～5V、1～5V、0～10V(三线制) 
供电电压：24DCV(9～36DCV) 
介质温度：-20～85℃
环境温度：-20～85℃ 
负载电阻：电流输出型：最大800Ω；电压输出型：大于50KΩ 
绝缘电阻： 大于2000MΩ (100VDC 
密封等级： IP65 
长期稳定性能： 0.1%FS/年 
振动影响：在机械振动频率20Hz～1000Hz内，输出变化小于0.1%FS 
电气接口： 金属密封端子、四芯航空接插件
机械连接：M20×1.5、G1/2-14 等，其它螺纹可依据客户要求设计

- 外形尺寸