轮辐式称重传感器

| 用途及特点 抗偏载、低高度、全密封、规格全； 适用于平台秤、汽车衡、轨道衡及料仓物位测量与控制。 可选择一体化标准信号输出，三线制，0～10mA、4～20mA或0～5V输出。 |  |
| --- | --- |

◆技术参数

额定载荷：0.5,1,2,3,5,10,20,30,50,60,100(t)

综合精度：0.03/0.05（线性+滞后+重复性）

灵敏度：2.0mV/V

蠕变：±0.03～±0.05％F·S/30min

零点输出：±1　％F·S

零点温度影响：±0.03～±0.05％F·S/10℃

输出温度影响：±0.03～±0.05％F·S/10℃

工作温度：-20℃～+65℃

输入阻抗：385±15Ω

输出阻抗：350±3Ω

绝缘电阻：〉5000MΩ

安全过载：150％ F·S

供桥电压建议：10VDC

材质合金钢或不锈钢

接线方式电源（+）红线　　电源（-）绿线输出（+）黄线　　输出（-）白线

◆产品结构尺寸图